## Slide 1
TREINAMENTO DE SUPERVISOR EM ESPAÇO CONFINADO
POWER TREINAMENTOS

## Slide 2: 1 –legislação
Tópicos
– definição de espaços confinados
– responsabilidades
4- medidas administrativas
5 – legislação de saúde e segurança
6- reconhecimento dos riscos
7- riscos atmosféricos
área classificada
o que é energia perigosa 10- método de recuperação
9- Riscos atmosférico
10- avaliação teste atmosférico
11- permissão de entrada e trabalho
12- proteção respiratória
13- plano de resgate
14- primeiros socorros
15- bibliografia

## Slide 3: Legislação
NR 33, portaria 3214/78 do MTE, com a sua atualização pela PORTARIA Nº 1.690, DE 15 DE JUNHO D E 2022.
Power treinamentos
NR-18, item 18.20 – “Espaços Confinados”.
E da ABNT NBR 16.577, “Espaços Confinados – Prevenção de Acidentes, procedimentos e medidas de proteção”.

## Slide 4: DEFINIÇÃO
De acordo com a norma regulamentadora 33.2.2 Considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente aos seguintes requisitos:
não ser projetado para ocupação humana contínua;
possuir meios limitados de entrada e saída; e
em que exista ou possa existir atmosfera perigosa.
Power treinamentos

## Slide 5: DEFINIÇÃO
33.2.2.1 Considera-se atmosfera perigosa aquela em que estejam presentes uma das seguintes condições:
deficiência ou enriquecimento de oxigênio;
presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde do trabalhador; ou
seja caracterizada como uma atmosfera explosiva.
Power treinamentos

## Slide 6: DEFINIÇÃO
Espaço confinado “não perturbado”
característica técnica do espaço confinado, definida no cadastro com os riscos inerentes ao local, antes de o trabalhador adentrar neste espaço. As medidas de controle de riscos são norteadas pela permissão de entrada e trabalho (PET)
NBR16.577
Power treinamentos

## Slide 7: DEFINIÇÃO
Espaço confinado “perturbado”
Característica da alteração ocasionada pela(s) atividade(s) que será(ão) executada(s) no interior do espaço confinado, sua dinâmica de evolução de riscos associada aos riscos presentes no espaço confinado “não perturbado”. Neste caso, as medidas de controle de riscos são baseadas na análise preliminar de risco (APR)
NBR16.577
Power treinamentos

## Slide 8: DEFINIÇÃO
Espaço confinado simulado
Espaço confinado representativo em tamanho, configuração e meios de acesso para o treinamento do trabalhador, simulando as condições reais e que não apresenta riscos à sua segurança e saúde. É extremamente necessário saber identificar os espaços confinados a fim de tomar as medidas de segurança aplicáveis a cada caso.
NBR16.577
Power treinamentos

## Slide 9
SINALIZAÇÃO
ANEXO I SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA ESPAÇO CONFINADO
Power treinamentos

## Slide 10: Critérios de identificação
Indústria de papel e celulose. Indústria gráfica.
Indústria alimentícia.
Indústria da borracha, do couro e têxtil. Indústria naval e operações marítimas.
Indústrias químicas e petroquímicas. Serviços de gás. Serviços de águas e esgoto.
Serviços de eletricidade.
Power treinamentos

## Slide 11: Critérios de identificação
Agricultura.
Serviços de telefonia. Construção civil.
Beneficiamento de minérios. Siderúrgicas e metalúrgicas. Agroindústria.
Entre outros.
Power treinamentos

## Slide 12: AGRICULTURA
Silos Moegas
Poços de elevadores Transportadores fechados
Tanques para armazenagem de fertilizantes
Power treinamentos

## Slide 13: INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
Fornos Tanque Tubulações Escavações Galerias Torres
Power treinamentos

## Slide 14: INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO
Câmaras Frias Fornos Extratores
Tanques de Aquecimento Caldeiras a Vapor
Power treinamentos

## Slide 15: Tipos de Trabalhos de Espaços Confinados
Construção de tanques, vasos Manutenção de equipamentos Pintura e Solda
Limpeza e Inspeções
Operações de salvamento e resgate Outros
Power treinamentos

## Slide 16
PERGUNTAS
1 – Qual a definição de espaço
confinado?
2 – Cite 5 exemplos de espaço
confinado dentro de sua
Empresa.
3 – Cite 5 exemplos de
trabalhos em espaço
confinado dentro de sua
Empresa.
Power treinamentos

## Slide 17: RESPONSABILIDADES
33.3.1 É responsabilidade da organização:
indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento das atribuições previstas no item 33.3.2 desta NR;
assegurar os meios e recursos para o responsável técnico cumprir as suas atribuições;
assegurar que o gerenciamento de riscos ocupacionais contemple as medidas de prevenção para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com os espaços confinados;
Power treinamentos

## Slide 18: RESPONSABILIDADES
33.3.1 É responsabilidade da organização:
providenciar a sinalização de segurança e bloqueio dos espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas;
providenciar a capacitação inicial e periódica dos supervisores de entrada, vigias, trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento;
Power treinamentos

## Slide 19: RESPONSABILIDADES
33.3.1 É responsabilidade da organização:
fornecer as informações sobre os riscos e as medidas de prevenção, previstos no Programa de Gerenciamento de Riscos, da NR-01 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), aos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com os espaços confinados;
garantir os equipamentos necessários para o controle de riscos previstos no Programa de Gerenciamento de Riscos;
Power treinamentos

## Slide 20: RESPONSABILIDADES
33.3.2 Compete ao responsável técnico:
identificar e elaborar o cadastro de espaços confinados;
adaptar o modelo da Permissão de Entrada e Trabalho - PET de modo a contemplar as peculiaridades dos espaços confinados da organização;
Power treinamentos

## Slide 21: RESPONSABILIDADES
33.3.2 Compete ao responsável técnico:
elaborar os procedimentos de segurança relacionados ao espaço confinado;
indicar os equipamentos para trabalho em espaços confinados;
elaborar o plano de resgate; e
coordenar a capacitação inicial e periódica dos supervisores de entrada, vigias, trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento.
Power treinamentos

## Slide 22: RESPONSABILIDADES
33.3.3 Compete ao supervisor de entrada:
emitir a PET antes do início das atividades;
executar os testes e conferir os equipamentos, antes da utilização;
implementar os procedimentos contidos na PET;
assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para os acionar estejam operantes;
Power treinamentos

## Slide 23: RESPONSABILIDADES
33.3.3 Compete ao supervisor de entrada:
cancelar os procedimentos de entrada e trabalho, quando necessário;
encerrar a PET após o término dos serviços;
desempenhar a função de vigia, quando previsto na PET; e
assegurar que o vigia esteja operante durante a realização dos trabalhos em espaço confinado.
Power treinamentos

## Slide 24: RESPONSABILIDADES
33.3.4 Compete ao vigia:
permitir somente a entrada de trabalhadores autorizados em espaços confinados relacionados na PET;
manter continuamente o controle do número de trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade;
permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato ou comunicação permanente com os trabalhadores autorizados;
Power treinamentos

## Slide 25: RESPONSABILIDADES
33.3.4 Compete ao vigia:
acionar a equipe de emergência e salvamento, interna ou externa, quando necessário;
operar os movimentadores de pessoas;
ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia;
Power treinamentos

## Slide 26: RESPONSABILIDADES
33.3.4 Compete ao vigia:
não realizar outras tarefas durante as operações em espaços confinados; e
comunicar ao supervisor de entrada qualquer evento não previsto ou estranho à operação de
vigilância, inclusive quando da ordenação do abandono.
Power treinamentos

## Slide 27: RESPONSABILIDADES
33.3.4.1 O vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado, quando atendidos os seguintes requisitos:
a) permanecer junto à entrada dos espaços confinados ou nas suas proximidades, podendo ser assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônicas;
Power treinamentos

## Slide 28: RESPONSABILIDADES
      O vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado, quando atendidos os seguintes requisitos:
        que todos os espaços confinados estejam no seu campo visual, sem o uso de equipamentos eletrônicos;
        que o número de espaços confinados não prejudique suas funções de vigia
Power treinamentos

## Slide 29: RESPONSABILIDADES
33.3.4.1 O vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado, quando atendidos os seguintes requisitos:
que a mesma atividade seja executada em todos os espaços confinados sob sua responsabilidade;
seja limitada a permanência de 2 (dois) trabalhadores no interior de cada espaço confinado, e
seja possível a visualização dos trabalhadores através do acesso do espaço confinado.
Power treinamentos

## Slide 30: RESPONSABILIDADES
33.3.4.1.1 Quando assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônicas, em conformidade com a análise de riscos e previsto no procedimento de segurança, pode ser dispensado o atendimento das alíneas “e” e “f” do subitem 33.3.4.1 desta NR.
Power treinamentos

## Slide 31: RESPONSABILIDADES
33.3.5 Compete aos trabalhadores autorizados:
cumprir as orientações recebidas nos treinamentos e os procedimentos de trabalho previstos na PET;
utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela organização; e
comunicar ao vigia ou supervisor de entrada as situações de risco para segurança e saúde dos trabalhadores e terceiros, que sejam do seu conhecimento.
Power treinamentos

## Slide 32: RESPONSABILIDADES
33.3.6 Compete à equipe de emergência e salvamento:
assegurar que as medidas de salvamento e primeiros socorros estejam operantes e executá- las em caso de emergência;
participar do exercício de simulado anual de salvamento que contemple os possíveis cenários de acidentes em espaços confinados, conforme previsto no plano de resgate.
Power treinamentos

## Slide 33
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
A norma regulamentadora 33 define diversas medidas que devem ser consideradas em trabalhos dentro de espaços confinados:
Manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, e respectivos riscos;
Power treinamentos

## Slide 34: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
33.4.2 A organização que possuir espaço confinado deve elaborar e manter o cadastro do espaço confinado, contemplando:
identificação do espaço confinado, podendo para esse fim, ser utilizado código ou número de rastreio;
volume do espaço confinado;
número de aberturas de entrada e "bocas de visita", e suas dimensões;
formas de acesso, suas dimensões e geometria;
Power treinamentos

## Slide 35: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A norma regulamentadora 33 define diversas medidas que devem ser consideradas em trabalhos dentro de espaços confinados:
Definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço confinado; Manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme o a figura abaixo;
Power treinamentos

## Slide 36: A norma regulamentadora 33 define diversas medidas que devem ser consideradas em trabalhos dentro de espaços confinados
Implementar procedimento para trabalho em espaço confinado;
Adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho, previsto no Anexo II da NR 33, às peculiaridades da empresa e dos seus espaços confinados;
Preencher, assinar e datar, em três vias, a Permissão de Entrada e Trabalho antes do ingresso de trabalhadores em espaços confinados
Power treinamentos

## Slide 37: A norma regulamentadora 33 define diversas medidas que devem ser consideradas em trabalhos dentro de espaços confinados
Possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permissão de Entrada e Trabalho;
Entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia cópia da Permissão de Entrada e Trabalho;
Encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho quando as operações forem completadas, quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver pausa ou interrupção dos trabalhos;
Power treinamentos

## Slide 38: A norma regulamentadora 33 define diversas medidas que devem ser consideradas em trabalhos dentro de espaços confinados
Manter arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por cinco anos;
Disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalização do trabalho;
Power treinamentos

## Slide 39: A norma regulamentadora 33 define diversas medidas que devem ser consideradas em trabalhos dentro de espaços confinados
Manter arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por cinco anos;
Disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalização do trabalho;
Power treinamentos

## Slide 40
APR é
importante?
Power treinamentos
ANALISE DE RISCOS

## Slide 41
O foco principal da Análise de Riscos é a prevenção, pois os riscos devem ser eliminados sempre que possível, e se não, devem ser controlados e os trabalhadores expostos a esses riscos devem ser treinados.
Power treinamentos
ANALISE DE RISCOS

## Slide 42
A Análise de Risco não é simplesmente para cumprir a lei: é um processo contínuo, que precisa periodicamente ser revisado, principalmente quando surgem novas circunstâncias, como mudanças tecnológicas, mudanças no ambiente de trabalho ou na organização
Power treinamentos
ANALISE DE RISCOS

## Slide 43
Análises de riscos não substituem as exigências legais para mecanismos de proteção dos trabalhadores.
Power treinamentos
ANALISE DE RISCOS

## Slide 44: Controle de Riscos
PENSE NA TAREFA
Descrever o objeto de estudo, fazendo a subdivisão que se julgar adequada.
MEDIDAS DE CONTRLE
Propor medidas para eliminiar ou deixar a um nível aceitavel
LEVANTE OS RISCOS
Identifica os riscos existentes nas atividades
Power treinamentos

## Slide 45
Várias das Normas Regulamentadoras falam sobre risco e perigo, mas apenas a NR 01 chega mais perto de definir o que são.
Power treinamentos
ANALISE DE RISCOS

## Slide 46: DIFERENÇA ENTRE PERIGO E RISCO Veja abaixo o que a NR 1 determina em seu Anexo I – Termos e definições
Perigo ou fator de risco ocupacional/ Perigo ou fonte de risco ocupacional: Fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde.
Power treinamentos

## Slide 47: DIFERENÇA ENTRE PERIGO E RISCO Veja abaixo o que a NR 1 determina em seu Anexo I – Termos e definições
Risco ocupacional: Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúdecausados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde
Power treinamentos

## Slide 48: DIFERENÇA ENTRE PERIGO E RISCO Veja abaixo o que a NR 1 determina em seu Anexo I – Termos e definições
Imagine a seguinte situação: um trabalhador está fazendo manutenção preventiva no sistema de água de um bairro. Para isso ele fura um buraco na via. O buraco na via não está sinalizado, pois o trabalhador acredita que todos os motoristas e pedestres verão o buraco na via e mudarão de caminho. O buraco na via é um perigo!
O risco é a possibilidade de acontecer à queda de qualquer pedestre, motociclista ou ciclista durante o acesso a via. O risco, portanto, é a consequência do perigo – se não existir perigo, não existe risco.
Power treinamentos

## Slide 49: Riscos Ambientais
Power treinamentos

## Slide 50
Desenvolva uma avaliação de serviço em um espaço confinado da sua empresa e descreva: Qual será a atividade, quais os riscos e quais as medidas de eliminação ou controle dos riscos.
Power treinamentos
ANALISE DE RISCOS

## Slide 51
Condição em que a atmosfera, em um espaço confinado, possa oferecer riscos ao expor os trabalhadores ao perigo de morte, incapacitação, restrição da habilidade para auto resgate, lesão ou doença aguda causada por uma ou mais das seguintes causas:
Power treinamentos
RISCOS ATMOSFÉRICO

## Slide 52
33.5.17.2 O acesso ao espaço confinado com atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde IPVS somente é permitido com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape
Área explosivas (áreas explosivas é necessário a
recuperação atmosférica.
Power treinamentos
RISCOS ATMOSFÉRICO

## Slide 53
Deficiência de oxigênio; Enriquecimento de oxigênio; Gases tóxicos;
Vapores tóxicos;
Power treinamentos
RISCOS ATMOSFÉRICO

## Slide 54
33.5.15.2 O percentual de oxigênio (O2) indicado para entrada em espaços confinados é de 20,9%, sendo aceitável o percentual entre 19,5% até 23% de volume, desde que a causa da redução ou enriquecimento do O2 seja conhecida e controlada. O teor de oxigênio é menor que 12,5%, ao nível do mar, É CONSIDERADO IPVS.
Power treinamentos
RISCOS ATMOSFÉRICO

## Slide 55
A deficiência ou enriquecimento de oxigênio: A recuperação atmosférica é feita através do sistema de purga, expulsando os contaminantes através do processo de ventilação com o motor exaustor.
Controle é feito com a proteção respiratória, uso de ar mandado com cilindro de escape ou equipamento autônomo.
Power treinamentos
DIFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO

## Slide 56
Power treinamentos
DIFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO

## Slide 57
Gases tóxicos poderão estar presentes no espaço confinado, o multigás monitora o gás monixico de carbono (CO) e o gás Sulfeto de Hidrogênio (H2s), quando identificamos a presença desses gases, devemos fazer a eliminação ou o controle.
Eliminação é feita através do sistema de purga, expulsando os contaminantes através do processo de ventilação com o motor exaustor.
Controle é feito com a proteção respiratória, uso de ar mandado com cilindro de escape ou equipamento autônomo.
ATMOSFÉRA TÓXICA
Power treinamentos

## Slide 58
A concentração atmosférica de qualquer substância cujo Limite de Tolerância seja publicado na NR-15 ou em norma mais restritiva (ACGIH) e que possa resultar na exposição do trabalhador acima desse Limite de Tolerância.
ATMOSFÉRA TÓXICA
Power treinamentos

## Slide 59: Principais efeitos do CO (Monóxido de Carbono
Por não possuir odor e cor este nocivo gás pode permanecer por muito tempo em ambientes confinados sem que o ser humano tome providências de ventilar ou exaurir o local e consequentemente, em caso de entrada nestes locais, poderemos ter consequências danosas ao homem. Em concentrações superiores ao seu LIMITE DE TOLERÂNCIA que é de 39 ppm, poderemos ter como efeitos:
ATMOSFÉRA TÓXICA
Power treinamentos

## Slide 60
DOR DE CABEÇA (200 PPM);
PALPITAÇÃO (1000 - 2000
PPM);
INCONSCIÊNCIA (2000 -
2500 PPM);
MORTE (4000 PPM).
ATMOSFÉRA TÓXICA
Power treinamentos

## Slide 61
Principals efeitos do H2S
Este é um dos piores agentes ambientais agressivos ao ser humano, justamente pelo fato de que em concentrações médias e acima, o nosso sistema olfativo não consegue detectar a sua presença. Em concentrações superiores a 8,0 ppm (partes do gás por milhões de partes de ar) - que é o seu LIMITE DE TOLERÂNCIA, o gás sulfídrico causa:
Power treinamentos

## Slide 62: Principals efeitos do H2S
IRRITAÇÕES (50 - 100 PPM);
PROBLEMAS
RESPIRATÓRIOS (100 - 200
PPM);
INCONSCIÊNCIA (500 A 700
PPM);
MORTE (ACIMA DE 700 PPM).
OBS: esse gás, quando
inalado a uma concentração
acima do LT, causa inibição
da função das células
olfativas, causando assim a
interpretação que o mesmo
se dissipou no ambiente, por
não mais sentirmos o cheiro
de “ovo podre”.
Power treinamentos

## Slide 63: GASES TÓXICOS
Gases tóxicos poderão estar presentes no espaço confinado, o multigás monitora o gás monixico de carbono (CO) e o gás Sulfeto de Hidrogênio (H2s), quando identificamos a presença desses gases, devemos fazer a eliminação ou o controle.
Power treinamentos

## Slide 64: GASES TÓXICOS
Controle é feito com a proteção respiratória, uso de ar mandado com cilindro de escape ou equipamento autônomo.
Eliminação é feita através do sistema de purga, expulsando os contaminantes através do processo de ventilação com o motor exaustor
Power treinamentos

## Slide 65
Análise de Risco
Área classificada é definida como a área na qual uma atmosfera explosiva de gás está presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamento elétrico.
Power treinamentos

## Slide 66: Classe I – Gases, Vapores ou Líquidos Inflamáveis
Presentes no ar em quantidades suficientes para, através de uma ignição, provocar uma explosão.
A Divisão I consiste nas áreas onde as atmosferas explosivas estão presentes em quantidades suficientes para causa rexplosão através de ignição.
A Divisão II consiste nas áreas onde as concentrações inflamáveis são possíveis, massomente provocada por uma falha no processo, ruptura em equipamentos, falhas de ventilação etc.
Power treinamentos

## Slide 67
Classe I – Gases, Vapores ou Líquidos Inflamáveis
Os grupos que fazem parte desta Classe são:
Power treinamentos

## Slide 68: Classe II – Poeiras Inflamáveis
Presentes no ar em quantidades suficientes para, através de uma ignição, provocar umaexplosão.
ADivisãoIconsisteemáreasondeapoeirainflamávelestápresentenoaremquantidadessufic ientesparaatravésdeumaignição,provocarumaexplosão.
A Divisão II consiste em áreas onde a concentração de inflamáveis não é provável, porémo acúmulo de poeiras poderia provocar interferência na dissipação do calor dos equipamentoselétricosprovocandoignição.
Power treinamentos

## Slide 69
Classe II – Poeiras Inflamáveis
Os grupos que fazem parte desta Classe são:
Power treinamentos

## Slide 70: Inflamabilidade
Limite inferior de explosividade (LIE)
Ponto onde existe a mínima concentração para que uma mistura de ar + gás/vapor/poeira se inflame.
Limite superior de explosividade (LSE)
Ponto máximo onde ainda existe uma concentração de mistura de ar + gás/vapor/poeira capaz de se inflamar.
Power treinamentos

## Slide 71: Inflamabilidade
Orientações para interpretação das faixas de explosividade e correlação de gases inflamáve
C.1 A escala demonstra a correlação entre o acionamento do alarme do detector, que ocorre com a presença de 10 % volume do LIE do metano, e gases exemplificativos cujos valores dos LIE são inferiores.
Faixas de explosividade
Power treinamentos

## Slide 72: Inflamabilidade
Ao alarmar, o detector ajustado com metano está assinalando a presença de 10 % do LIE (detalhado na Figura C.2) deste gás no sensor do instrumento.
Correlação de gases inflamáveis
Power treinamentos

## Slide 73: O que é energia perigosa?
ELÉTRICA - Eletricidade
HIDRÁULICA – Fluidos líquidos em geral;
PNEUMÁTICA – Ar comprimido;
TÉRMICA– Vapor , produtos com altas e baixas temperaturas;
MECÂNICA – Cinética , Potencial (molas , gravidade);
QUÍMICA– Gás natural, produtos químicos em geral (tóxicos Inflamáveis, explosivos, corrosivos, ou que possam causar lesões ou perdas materiais.).
Power treinamentos

## Slide 74: Relembrando o conceito...
Garantir que durante a
realização do serviço ou
manutenção, a máquina,
equipamento ou sistema
permaneçam no estado
“zero energia”.
Power treinamentos

## Slide 75: Resumindo...
Travamento ou Bloqueio: é o ato de colocar um dispositivo mecânico de forma que o espaço confinado a ser trabalhado fique isolado do restante do processo.
Dispositivo tipo
raquete
Instalado na linha.
Power treinamentos

## Slide 76
MÉTODO DE RECUPERAÇÃO ATMOSFÉRICA
Os espaços confinados onde no cadastro indica que é espaço confinado perturbado, o processo deve seguir o procedimento de limpeza adequada:
Limpeza com água;
Purga com ar ou vapor; ou
Inertização com um gás inerte
Power treinamentos

## Slide 77: VENTILAÇÃO MECÂNICA
A NBR16.577 trás em seu anexo B o procedimento de utilização do motor exaustor, lembrando que a instalação deverá ser feita conforme a densidade dos gases presente no espaço confinado.
Power treinamentos

## Slide 78: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Reduz ou elimina a toxicidade dentro do espaço diminuindo a concentração de qualquer substância tóxica no espaço.
Aumenta a chance de sobrevivência de qualquer vítima(s) presa no espaço criando uma atmosfera de sobrevivência.
Resfria o local.
Existem dois tipos: Natural.
Mecânico.
Power treinamentos

## Slide 79: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Reduz ou elimina a toxicidade dentro do espaço diminuindo a concentração de qualquer substância tóxica no espaço.
Aumenta a chance de sobrevivência de qualquer vítima(s) presa no espaço criando uma atmosfera de sobrevivência.
Resfria o local.
Existem dois tipos: Natural.
Mecânico.
Power treinamentos

## Slide 80: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Sistema de ventilação
por exaustão em
espaços confinados,
mostrando o fenômeno
de curto-circuito de ar
Power treinamentos

## Slide 81: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Sistema de ventilação
por exaustão em
espaços confinados,
ilustrando a correção
do fenômeno de curto-
circuito de ar através
de duto.
Power treinamentos

## Slide 82: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Sistema de ventilação
por exaustão em espaços
confinados,
exemplificando o
fenômeno de curto-
circuito de ar.
Power treinamentos

## Slide 83: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Sistema de ventilador por
insuflação em espaços
confinados, demonstrando
o curto-circuito de ar pela
recirculação do ar
exaurido.
VENTILAÇÃO MECÂNICA
Power treinamentos

## Slide 84: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Sistema de ventilação por
exaustão em espaços
confinados, corrigindo o
curto-circuito de ar
mediante a mudança da
posição do ventilador.
Power treinamentos

## Slide 85
Sistema de ventilação
por insuflação com
aberturas adicionais para
evitar o curto-circuito do
ar
VENTILAÇÃO MECÂNICA
Power treinamentos

## Slide 86: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Sistema de ventilação por
insuflação com a adição
de mangotes flexíveis para
corrigir o curto-circuito de
ar
Power treinamentos

## Slide 87: VENTILAÇÃO MECÂNICA
A equação de ventilação
em espaços confinados
é a seguinte: Q = n × V
Q é a vazão, expressa em metros cúbicos por hora (m3/h);
n é o número recomendado de renovações por hora (ren/h); V é o volume, expresso em metros cúbicos (m3)

## Slide 88: Avaliação Teste Atmosférico
      As avaliações atmosféricas iniciais do interior do espaço confinado devem ser realizadas com o supervisor de entrada fora do espaço confinado, imediatamente antes da entrada dos trabalhadores, para verificar se o seu interior é seguro.
      O percentual de oxigênio (O2) indicado para entrada em espaços confinados é de 20,9%, sendo aceitável o percentual entre 19,5% até 23% de volume, desde que a causa da redução ou enriquecimento do O2 seja conhecida e controlada.
Power treinamentos

## Slide 89: Avaliação Teste Atmosférico
33.5.15.3 O monitoramento da atmosfera deve ser contínuo durante a permanência dos trabalhadores no espaço confinado, de forma remota ou presencial, conforme previsto no procedimento de segurança. Supervisor de entrada deve realizar o teste atmosférico para preencher a permissão de entrada e trabalho. Ele deve cuidadosamente cuidar dos seguintes passos:
Power treinamentos

## Slide 90: MULTIGÁS DE MONITORAMENTO
Power treinamentos

## Slide 91: Auto zero ou ajuste de ar limpo (FAS)
O auto-zero, também conhecido como ajuste de ar limpo, é um importante recurso dos detectores de gases que estabelece a referência de zero para todos os sensores de monitoramento de gases e vapores inflamáveis, e contaminantes tóxicos, além de ajustar o sensor de oxigênio para a concentração normal dessa substância no ar.
Ao ligar p equipamento e terminar todo o procedimento, aparecerá na tela se deseja fazer o teste de ar limpo (apertar o botão de liga e realizar o teste).
Power treinamentos

## Slide 92: MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
Um Bumptest, ou teste funcional, envolve a exposição de um detector a uma concentração de gás que exceda as unidades de alarme (set points), testando a capacidade sensores para responder. É a maneira de verificar manualmente que os alarmes sonoros e visuais são ativados, o que confirma que o sensor respondeu ao gás apresentado.
Power treinamentos

## Slide 93: BUMP TEST
O teste é feito através
do cilindro contendo o
gás padão.
Fazer as conexões e
realizar o teste.
Power treinamentos

## Slide 94: PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Os valores de leitura
para transcrição na PET
devem ser tomadas da
tela do valor de pico,
logo após as medições.
Power treinamentos

## Slide 95: PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Antes que a entrada seja autorizada, o empregador, ou seu preposto, deve documentar o conjunto de medidas necessárias para a preparação de uma entrada segura.
A permissão de entrada e trabalho (PET) preenchida deve estar disponível para os trabalhadores autorizados, mediante a sua fixação na entrada ou por quaisquer outros meios igualmente efetivos.
A permissão de entrada e trabalho deve ser encerrada quando:
as operações de entrada cobertas tiverem sido completadas;
houver a saída, pausa ou interrupção dos trabalhos em espaços confinados.
Power treinamentos

## Slide 96: PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
A permissão de entrada e trabalho deve ser cancelada quando acontecer uma condição não prevista dentro ou nas proximidades do espaço confinado. As permissões de entrada canceladas por motivo de surgimento de riscos adicionais devem ser arquivadas pelo período de cinco anos e servirão de base para a revisão do programa.
Power treinamentos

## Slide 97: PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
A permissão de entrada e trabalho deve ser cancelada quando acontecer uma condição não prevista dentro ou nas proximidades do espaço confinado. As permissões de entrada canceladas por motivo de surgimento de riscos adicionais devem ser arquivadas pelo período de cinco anos e servirão de base para a revisão do programa.
Power treinamentos

## Slide 98: PROCEDIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Informações da
empresa e equipe
de trabalho
Power treinamentos

## Slide 99: PROCEDIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Testes
atmosférico
Power treinamentos

## Slide 100: PROCEDIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Testes
após recuperação
atmosférica
Power treinamentos

## Slide 101: PROCEDIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Procedimentos
Power treinamentos

## Slide 102: PROCEDIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
EPI e EPC
Power treinamentos

## Slide 103: PROCEDIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Power treinamentos

## Slide 104
PROCEDIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Observações

## Slide 105: VENTILAÇÃO MECÂNICA
Reduz ou elimina a toxicidade dentro do espaço diminuindo a concentração de qualquer substância tóxica no espaço.
Aumenta a chance de sobrevivência de qualquer vítima(s) presa no espaço criando uma atmosfera de sobrevivência.
Resfria o local.
Existem dois tipos: Natural.
Mecânico.
Power treinamentos

## Slide 106: PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

## Slide 107
Ar Respirável
Power treinamentos

## Slide 108
SISTEMA RESPIRATÓRIO
Power treinamentos

## Slide 109
CLASSIFICAÇÃO DE CONTAMINANTES
Power treinamentos

## Slide 110
CLASSIFICAÇÃO DE CONTAMINANTES
Power treinamentos

## Slide 111
CLASSIFICAÇÃO DE CONTAMINANTES
Power treinamentos

## Slide 112
Respiradores e Purificadores de AR
Power treinamentos

## Slide 113
Respiradores e Purificadores de AR
Power treinamentos

## Slide 114
Respiradores e Purificadores de AR
Power treinamentos

## Slide 115: Respiradores e Purificadores de AR
Power treinamentos

## Slide 116
Respiradores e Purificadores de AR
Power treinamentos

## Slide 117
Respiradores e Purificadores de AR
Power treinamentos

## Slide 118
Respiradores e Purificadores de AR
Power treinamentos

## Slide 119: CALCULO DE AUNONOMIA
Power treinamentos

## Slide 120: CALCULO DE AUTONOMIA
Power treinamentos

## Slide 121: SISTEMA DE AR MANDADO
Power treinamentos

## Slide 122: SISTEMA DE AR MANDADO
Power treinamentos

## Slide 123: SISTEMA DE AR MANDADO
Power treinamentos

## Slide 124
Preparação para emergências
33.5.20.1 A organização deve, além do previsto na preparação para emergências estabelecida pela da NR-01, elaborar um Plano de Resgate para espaços confinados, podendo estar integrado ao plano de emergência.
Power treinamentos

## Slide 125: Preparação para emergências
33.5.20.2 O plano de resgate deve conter:
identificação dos perigos associados à operação de resgate;
designação da equipe de emergência e salvamento, interna ou externa, dimensionada conforme
a geometria, acessos e riscos das atividades e operação de resgate;
tempo de resposta para atendimento à emergência;
seleção das técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponíveis, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes; e
previsão da realização de simulados dos cenários identificados.
Power treinamentos

## Slide 126: Plano de Resgate
33.5.20.3 A organização deve assegurar que a equipe de emergência e salvamento atenda o disposto na alínea "c" do subitem 33.5.20.2.
c) tempo de resposta para atendimento à
emergência;
Power treinamentos

## Slide 127: Plano de Resgate
1- O vigia deve fazer o acionamento da equipe de salvamento através do rádio;
– A equipe de resgate irá seguir o plano de resgate que foi definido na liberação do trabalho;
– Equipe de resgate irá fazer uma avaliação atmosférica para ver se o ambiente esta explosivo; 4 – Equipe de resgate deverá estar equipada com o equipamento de proteção respiratória;
5 – equipe faz o acesso com os equipamentos pré determinado no plano de resgate e retira a vítima.
Power treinamentos

## Slide 128: Primeiros Socorros

## Slide 129: Primeiros Socorros
A grande maioria dos acidentes poderiam ser evitados, porém, quando eles ocorrem, alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e até mesmo salvar vidas.
O fundamental é saber que, em situações de emergência, deve-se manter a calma e ter em mente que a prestação de primeiros socorros não exclui a importância de um posterior atendimento médico especializado. Além disso, certifique-se de que há condições seguras o bastante para a prestação do socorro sem riscos para você. Não se esqueça de que um atendimento de emergência mal feito, pode comprometer ainda mais a saúde da vítima.
Power treinamentos

## Slide 130: Primeiros Socorros
Avaliação do Local do Acidente
Com relação a avaliação de cena é importante que o socorrista tenha total certeza que o local esteja seguro, para que ele possa realizar todos os procedimentos, independente do tipo de acidente, se apenas um mal súbito ou acidente traumático, verificando o local para descartar todos os riscos para a vítima e/ou a equipe que está prestando o atendimento.
Power treinamentos

## Slide 131
Primeiros Socorros
Power treinamentos

## Slide 132: Análise Primária
1a (X) -.Hemorragia exsanguinante (controle de sangramento externo grave)
1a (A) - ESTABILIZAÇÃO DA CERVICAL E VIAS RESPIRATÓRIAS.
Impeça movimentos da cabeça e verifique se as vias aérea superiores estão livres.
2a (B) - RESPIRAÇÃO.
Verifique se a vítima respira, faça o ver, ouvir e sentir, (VOS).
3a (C) - CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA.
Verifique se a vítima esta com batimentos cardíacos presentes
Power treinamentos

## Slide 133: Parada Cardiorrespiratória:
Quando cessam os movimentos respiratórios e, simultaneamente ou após alguns minutos, o coração para de bater, dizemos que essa pessoa encontra-se com Parada Cardiorrespiratória.
Sinais de parada cardiorrespiratória Inconsciência;
Ausência de movimentos respiratórios;
Possibilidade de ocorrência de cianose (cor azul arroxeada dos lábios, unhas, pontas dos dedos e nariz).
O procedimento indicado para esse tipo emergência, conhecido como RCP (Reanimação Cardiopulmonar).
Power treinamentos

## Slide 134: Parada Cardiorrespiratória:
Inicie compressões com a frequência de 100 a 120 por minuto (ou seja, 2 compressões segundos)
Comprimindo o tórax na profundidade de, no mínimo, 5 á 6 cm para adultos e crianças e 3 á 4 cm para recém nascidos de 2 á 3 centímetro.
Retorno total do tórax;
Intervalo correto das ventilações; Ventilações correta;
Realizar compressões
torácicas imediatas e de alta qualidade.
Power treinamentos

## Slide 135: Parada Cardiorrespiratória:
Inicie compressões com a frequência de 100 a 120 por minuto (ou seja, 2 compressões segundos)
Comprimindo o tórax na profundidade de, no mínimo, 5 á 6 cm para adultos e crianças e 3 á 4 cm para recém nascidos de 2 á 3 centímetro.
Retorno total do tórax;
Intervalo correto das ventilações; Ventilações correta;
Realizar compressões
torácicas imediatas e de alta qualidade.
Power treinamentos

## Slide 136: COMPRESSÃO TORÁSTICA
Power treinamentos

## Slide 137: TIPOS de PCR
Power treinamentos

## Slide 138: Taquicardia Ventricular (TV) sem pulso
Sucessão rápida de batimentos ectópicos ventriculares
Deterioração hemodinâmica Mesma conduta para FV
Power treinamentos

## Slide 139
Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP)
Há estímulos elétricos regulares, mas sem resposta mecânica que gere débito suficiente para pulso arterial central.
Power treinamentos

## Slide 140
Assistolia:
Mais comum em paradas de
origem respiratória (crianças,
afogamentos, hipotermia);
Cessação de qualquer atividade
elétrica ou mecânica nos
ventrículos;
Muitas vezes é o estágio final
evolutivo da PCR;
Power treinamentos

## Slide 141: Parada Cardiorrespiratória:
Desfibrilação precoce deve acontecer com no máximo 5 minutos após o início das compressões torácicas, para que possa atingir a eficácia determinada pelo protocolo em questão, estudos mostra que quanto mais rápido o paciente tiver acesso a desfibrilação maior será a chance de ser estabilizado, devido ao ritmo apresentado durante a parada cardiorrespiratória.
Power treinamentos

## Slide 142: DEA – Desfibrilador Externo Automático após ser ligado, ele orienta que esta utilizando-o
Conecte os Eletroldos.
Conecte as Pás no Tórax do Paciente. Não Toque no Paciente.
Analisando.
Choque recomendado: afaste-se. Afaste-se carregando.
Aperte o botão indicado.
Caso não indique o choque, ele solicita para iniciar a RCP.
Power treinamentos

## Slide 143
Uma vez colados ao paciente, os eletrodos podem ser utilizados durante toda a reanimação. Não tendo de troca-los entre as descargas elétricas no mesmo paciente. E nunca, poderão ser reutilizados em um outro paciente.
Quando a pele do paciente está úmida, tem de ser enxugada muito bem onde serão colocados os eletrodos, assim como o espaço entre os dois eletrodos.
Cuide para que os cabos dos eletrodos não atrapalhem a RCP.
O DEA deve ser utilizado con um pacientevítima de uma parada cárdio respiratória depois de ser iniciada a RCP.
Power treinamentos

## Slide 144: DEA – Desfibrilador Externo Automático
Uma vez colados ao paciente, os eletrodos podem ser utilizados durante toda a reanimação. Não tendo de troca-los entre as descargas elétricas no mesmo paciente. E nunca, poderão ser reutilizados em um outro paciente.
Quando a pele do paciente está úmida, tem de ser enxugada muito bem onde serão colocados os eletrodos, assim como o espaço entre os dois eletrodos.
Cuide para que os cabos dos eletrodos não atrapalhem a RCP.
O DEA deve ser utilizado con um pacientevítima de uma parada cárdio respiratória depois de ser iniciada a RCP.
Power treinamentos

## Slide 145: Análise Secundária:
Buscar deformidade, traumatismo craniano e hemorragias
Power treinamentos

## Slide 146: COLAR CERVICAL
Power treinamentos

## Slide 147: QUEIMADURAS
Consiste em lesões nos tecidos que revestem o corpo humano, causadas por agentes térmicos (calor), químicos (ácidos), radioativos, elétricos ou biológicos (vegetais e animais).
Os Primeiros Socorros a uma vítima de queimaduras visam: prevenir o estado de choque e controlar a dor.
Power treinamentos

## Slide 148: QUEIMADURAS
Power treinamentos

## Slide 149: QUEIMADURAS
Ações do socorrista na queimadura térmica
1º. Se a vítima está com fogo nas vestes role-a no chão ou a envolva com um cobertor a partir do pescoço em direção aos pés;
Obs.: Sair correndo aumenta a chama e agrava a queimadura;
2º. Retire as partes de sua roupa que não estejam grudadas na área queimada. As que estiverem grudadas devem ficar no local;
3º. Retire pulseiras, anéis e relógios imediatamente;
4º. Banhe o local com água a temperatura ambiente para impedir que o agente térmico continue agindo, o que alivia a dor também;
5º. Não coloque pomadas, pasta de dentes, pó de café ou qualquer produto; 6º. Conduza a vítima para o hospital.
Power treinamentos

## Slide 150: BIOGRAFIA
NR33 PORTARIA Nº 1.690, DE 15 DE JUNHO D E 2022;
ANEXO I SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA ESPAÇO CONFINADO
ANEXO III CAPACITAÇÃO: CARGA HORÁRIA, PERIODICIDADE E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ABNT 16577 Espaço confinado — Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção.
Occupation Safety and Health Administration – OSHA, Estados Unidos. PHTLS – Prehospital Trauma Life Support
Power treinamentos